ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

ZNAK: 1/ZP/END/19

SYSTEM NEUROMONITORINGU W CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji  2019

| Lp. | Opis funkcji lub parametru | Wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Możliwość zastosowania urządzenia w chirurgii kolorektalnej, naczyniowej | TAK |  |
| 3 | Ilość kanałów EMG do monitorowania nerwów w chirurgii endokrynologicznej min.4 | TAK |  |
| 4 | Obrazowania potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | TAK |  |
| 5 | Zapisywanie potencjałów wywołanych EMG do raportu przyciskiem nożnym lub z poziomu przycisków na monitorze | TAK |  |
| 6 | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie: min. 1 stymulator stałoprądowy z zakresem regulacji częstotliwości impulsów od min. 3Hz do min. 30 Hz. | TAK |  |
| 8 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD min.8’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG | TAK |  |
| 9 | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz syntetyczny | TAK |  |
| 10 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD min.8’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG | TAK |  |
| 11 | Menu obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu | TAK |  |
| 13 | Elektrody odbiorcze i sondy sytmulacyjne podłączone w przednim panelu urządzenia | TAK |  |
| 14 | Intuicyjna obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączoną klawiaturę alfanumeryczną | TAK |  |
| 15 | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu lub zapisem w pamięci USB | TAK |  |
| 16 | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku PDF | TAK |  |
| 17 | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł | TAK |  |
| 18 | Automatyczne dodanie danych pacjenta przy pomocy kodu kreskowego z historii choroby – skaner wbudowany lub dołączony | TAK |  |
| 19 | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | TAK |  |
| 20 | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną, 1 szt. | TAK |  |
| 21 | Sonda bipolarna prosta typ widelec (dł. robocza min.4cm, dł. całkowita min. 14cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów autoklawowalna wraz z przewodem podłączeniowym o dł. min. 3m i kasetą sterylizacyjną – 1 komplet | TAK |  |
| 22 | Elektroda jednorazowego użytku, naklejana w całości na rurkę intubacyjną o rozmiarze min. 7-9, powierzchnia aktywna rozłożona równomiernie na całym obwodzie rurki w miejscu styku z fałdami głosowymi z elektrodą neutralną – 10szt | TAK |  |
| 23 | Jednorazowa sonda bipolarna mikrowidelec, dł.robocza min.4mm, do bezpośredniej stymulacji nerwów – 10sztuk | TAK |  |