#### 1/UP/WÓZEK/14

# FORMULARZ OFERTOWY

______________ dnia ___. ___ . ______r .

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

Nr NIP ..................................................

nr telefonu ...........................................

nr telefaxu  ..........................................

# oferta

### FORMULARZ OFERTOWY

# Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawę wózka do transportu chorych, wykonamy zadanie w następującej cenie.

........................ zł netto + ........... % VAT = ............................zł brutto

Szczegółowy opis:

Wózek do transportu chorych

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2014……………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARZMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary zewnętrzne 2050 x 755 mm (+/- 5 mm) Wymiary leża 1920 x 650 mm (+/- 5 mm) Leże wyposażone w listwy boczne i krążki odbojowe zabezpieczające podczas transportu oraz barierki składane nie poszerzające leża | TAK podać |  |
| 2. | Regulacja wysokości obustronna nożna hydrauliczna w zakresie 585 - 905 mm (+/- 5 mm) | TAK podać |  |
| 3. | Regulacja hydrauliczna funkcji anty i trendelenburga bez użycia rąk | TAK podać |  |
| 4. | Konstrukcja kolumnowa z stali galwanizowanej gwarantujące długotrwałość i bezawaryjność | TAK |  |
| 5. | Podziałka wzdłuż leża ułatwiająca pozycjonowanie kasety RTG oraz wskaźniki kontowe leża | TAK |  |
| 6. | Leże przezierne na całej długości, Współpraca z ramieniem C | TAK |  |
| 7. | Wyposażenie dodatkowe: uchwyty (rączki) do przetaczania wózka chowane pod leże od strony głowy i nóg pacjenta z tworzywową osłoną, wieszak kroplówki z możliwością montowania w otwory w czterech rogach wózka, pasy do mocowania pacjenta, specjalne zintegrowane z leżem uchwyty do mocowania pasów po 4 szt. z obu stron wózka | TAK |  |
| 8. | Materac wyposażony w zabezpieczenia przy przemieszczaniu pacjenta na stół lub łóżko, by nie było przestrzeni wolnej pomiędzy wózkiem a np. łóżkiem powodującej urazy pacjentów (materac z wysuwaną ze środka tworzywową wkładką transportową z obu stron materaca, zintegrowaną z materacem) | TAK |  |
| 9. | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 230 kg | TAK podać |  |
| 10. | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna min. +/- 12 ˚ pozwalająca na wykonanie procedury przy jednocześnie wolnych rękach | TAK podać |  |
| 11. | Duże koła zwiększające mobilność i zmniejszające wysiłek fizyczny niezbędny do manewrowania wózkiem min. 200 mm , z możliwością blokowania z czterech stron . System kół wyposażony w piąte koło zwiększające manewrowość. System blokady centralnej i kierunkowej. | TAK |  |
| 12. | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | TAK |  |
| 13 | Świadectwa, certyfikaty | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany asortyment posiada pełną dokumentację rejestracyjną, jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski oraz, posiada dokumenty rejestracyjne, które są możliwe do wglądu przez Zamawiającego w każdej chwili na jego żądanie.

Gwarantujemy termin płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT po zrealizowaniu dostawy i przeszkoleniu personelu.

Akceptujemy wszystkie warunki umowy oraz warunki gwarancyjne.

- Powyższe ceny uwzględniają następujące koszty:

- Dostarczenie, rozładunek;

- dostarczenia atestów, certyfikatów itp.,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem zadania i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że zawarty wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: .................................................................................................................................................

W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez: ..........................................................................

(podać imiona i nazwiska oraz stanowiska)

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej