OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1/ZP/NER1/13

Załącznik nr 6 do SIWZ

Poz. 1

Aparat do hemodializy z możliwością pomiaru klirensu mocznika metodą on-line sztuk 2 .

Rok produkcji 2013/2014

Producent……………………..

Model……………………………

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Automatyczne profilowanie sodu | TAK |  |
| 2 | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji | TAK |  |
| 3 | Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line” | TAK |  |
| 4 | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
| 5 | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja - objętościowy pomiar | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania hemodializy octanowej i wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach | TAK |  |
| 7 | Przepływ dializatu od 300 – 800 ml/ min | TAK (podać) |  |
| 8 | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy | TAK |  |
| 9 | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 15 – 600 ml / min | TAK (podać) |  |
| 10 | Możliwość realizacji dializy jednogłowej metodą ( Click – clack ) | TAK |  |
| 11 | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania ilości żądanego leku („bolusa”) | TAK |  |
| 12 | Ultrafiltracja sekwencyjna ( ISO UF ) – sucha bez dializatu | TAK |  |
| 13 | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawienia aparatu | TAK |  |
| 14 | Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH – FLUX | TAK |  |
| 15 | Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 16 | Programy dezynfekcji termicznej | TAK |  |
| 17 | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
| 18 | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD | TAK |  |
| 19 | Możliwość współpracy z systemem komputerowym centralnym | TAK |  |
| 20 | Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce | TAK |  |
| 21 | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 22 | Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max raz na rok) | TAK |  |
| 23 | Filtr wody uzdatnionej | TAK |  |
| 24 | Graficzny ekran , nie emitujący promieniowania | TAK |  |
| 25 | Łatwość utrzymania aparatu w czystości | TAK |  |
| 26 | Podgląd efektywnego przepływu krwi | TAK |  |
| 27 | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru | TAK |  |
| 28 | Możliwość wyłączenia przepływu dializatu | TAK |  |
| 29 | Możliwość współpracy z centralną dystrybucją koncentratu kwaśnego | TAK |  |

Poz. 2

Fotele dializacyjne do hemodializy sztuk 2.

Rok produkcji 2013/2014

Producent……………………..

Model……………………………

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Odchylane i składane podłokietniki, po obu stronach fotela – długość podłokietnika 60 - 62 cm, szerokość podłokietnika 13 - 14 cm | TAK (podać) |  |
| 2 | Płynna mechaniczna regulacja oparcia | TAK |  |
| 3 | Płynna mechaniczna regulacja dolnej części siedziska | TAK |  |
| 4 | Ręczna regulacja podnóżka | TAK |  |
| 5 | Stopniowa regulacja podnóżka ułatwiająca dostosowanie podnóżka w pozycji półleżącej lub leżącej | TAK |  |
| 6 | Płynna zmiana pozycji fotela od siedzącej do horyzontalnej oraz Trendelenburga | TAK |  |
| 7 | Koła jezdne z indywidualną blokadą jazdy | TAK |  |
| 8 | Zdejmowany zagłówek | TAK |  |
| 9 | Sterowanie za pomocą pilota - włącznik z przyciskiem pozycji początkowej, przyciskiem pozycji Trendelenburga, przyciskami regulacji, wypukłymi oznaczeniami przycisków | TAK |  |
| 10 | Długość siedziska 215 - 225 cm | TAK (podać) |  |
| 11 | Grubość tapicerki 9-10 cm | TAK (podać) |  |
| 12 | Długość całkowita 225 - 230 cm | TAK (podać) |  |
| 13 | Szerokość fotela 85 - 90 cm | TAK (podać) |  |
| 14 | Wypełnienie i tapicerka: materiały odporne na promienie UV, ślinę oraz pot, wodoodporne i ognioodporne, testowane w kierunku biozgodności i toksyczności | TAK |  |
| 15 | Elektryczna regulacja oparcia, siedziska, dolnej części siedziska | TAK |  |
| 16 | Przewód zasilania zwinięty 2 - 2,5 m ( rozwinięty 3,5 - 4 m) | TAK |  |
| 17 | Możliwość udźwigu maksymalnej masy ciała pacjenta minimum 175 kg | TAK |  |
| 18 | Waga całkowita fotela 70 - 80 kg | TAK |  |