OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ

# Pakiet I      Aparat USG z doplerem wraz z montażem

Podstawowe wymagania:

Oferowany ultrasonograf powinien być urządzeniem w pełni cyfrowym, ogólnodiagnostycznym, wprowadzony na rynek nie dłużej niż 3lata, dysponujący co najmniej 128 kanałami przetwarzania nadawczymi i 128 kanałami odbiorczymi oraz 256 stopniową skalą szarości obrazu z możliwością wizualizacji w opcji:

- standardowej (najwyższej jakości);

- B kolorowej;

- Harmonicznej;

- Dopplera pulsacyjnego i ciągłego czarno-białego i kolorowego;

- Impulsowego, kolorowego i Dopplera mocy ( Doppler wysokoczuły kierunkowy w wersji mocy) – dostępnych w każdej głowicy.

Ponadto ultrasonograf powinien posiadać i umożliwiać:

- pakiety obliczeniowe: naczyniowy ogólny;

- elektroniczną pamięć obrazów (cine loop);

- minimum 3 gniazda wtykowe;

- system cyfrowej archiwizacji obrazów z wysoką ich kompresją rejestrowanych na dysku twardym HDD i dyskach magnetooptycznych;

- możliwość rozbudowy systemu o opcję DICOM;

- videoprinter czarno-biały;

- monitor cyfrowy wysokiej rozdzielczości do prezentacji obrazów kolorowych o min. przekątnej 14 cali;

- możliwość rozbudowy systemu o nowe oprogramowania.

Zestaw elektronicznych głowic szerokopasmowych co najmniej trójczęstotliwościowych:

- naczyniowy – liniowa (5-10 Mhz) – dł. około 4-5 cm, odchylenie wiązki w zakresie min. 20;

- abdnominalny convex (2-5 Mhz) – z adapterem biopsyjnym

Pakiet II    Wirówki laboratoryjne:

1. Wirówka powinna zawierać:

- Wirnik kątowy z pojemnikami 24 szt. – 110mm/12-13mm

- 70 mm/12-13 mm

- Możliwość stosowania wkładek redukcyjnych;

- Zakres obrotów 300-4000 min. z możliwością zaprogramowania wirowania w zakresie 1500 i 4000 na stałe;

- Możliwość zaprogramowania czasu wirowania 1-99 min;

- Zasilanie 230V / 50W

- Zabezpieczenie przed niewyważeniem;

- Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania.

2. Parametry drugiej wirówki:

- Wirnik kątowy z pojemnikami 24 szt. – 10ml/7 ml;

- Możliwość stosowania wkładek redukcyjnych;

- Możliwość zaprogramowania czasu wirowania 1-99 min;

- Zasilanie 230V / 50W

- Zabezpieczenie przed niewyważeniem;

- Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania.

Do obu wirówek należy dołączyć instrukcje, kabel zasilający, muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE.

## Pakiet III         Łóżka do intensywnej terapii

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: długość 220 cm, +/- 3 cm szerokość 97 cm, +/- 3 cm | TAK Podać wymiary |  |
| 3 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe lub listwy odbojowe wzdłuż ramy, chroniące łóżko przed uderzeniami | TAK |  |
| 4 | Szczyty głowy i nóg z tworzywa lub z tworzywa z wkładkami wyjmowane bez blokad | TAK Podać rodzaj szczytów |  |
| 5 | Leże łóżka czterosegmentowe w tym 3 segmenty ruchome. | TAK |  |
| 6 | Segmenty leża wypełnione płytami z tworzywa min. klasy ABS | TAK |  |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od 45-80, +/- 5 cm | TAK Podać zakres |  |
| 8 | Elektryczne regulacje : kąt segmentu oparcia pleców .- 70(, +/-5( kąt segmentu uda -. 40(, +/-5( poz. Trendelenburga -. 15(, +/-5( poz. Anty-Trendelenburga - 15(, +/-5( Regulacja segmentu podudzia – ręczna wspomagana sprężyną gazową | TAK Podać kąty |  |
| 9 | Możliwość uzyskania „pozycji kardiologicznej” wygodnej pozycji siedzącej pacjenta | TAK |  |
| 10 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 11 | Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny | TAK |  |
| 12 | Wysuwana półka do odkładania pościeli | TAK |  |
| 13 | Panel sterowania funkcjami elektrycznymi | TAK |  |
| 14 | Elektryczna pozycja antyszokowa, jednym przyciskiem | TAK |  |
| 15 | Elektryczna funkcja szybkiego poziomowania jednym przyciskiem pozycji do reanimacji | TAK |  |
| 16 | Funkcja CPR realizowana niezależnie od zasilania elektrycznego | TAK |  |
| 17 | Autokontur segmentu oparcia pleców oraz segmentu udowego zapobiegający zsuwaniu się pacjenta | TAK |  |
| 18 | Autoregresja segmentu oparcia pleców dla zwiększenia komfortu pacjenta | TAK |  |
| 19 | Elektryczne zasilanie 220-240V/50Hz | TAK |  |
| 20 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w podwójne antystatyczne koła o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK |  |
| 21 | Poręcze boczne z tworzywa z wkładkami dzielone lub z tworzywa dzielone, z możliwością opuszczenia do dołu. | TAK Podać rodzaj poręczy |  |
| 22 | Łóżko wyposażone w: materac z pianki poliuretanowej o grubości min. 130 mm. w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do prania i dezynfekcji materac do przedłużenia leża teleskopowy wieszak kroplówki z regulacją wysokości wieszaki na woreczki urologiczne po dwóch stronach leża | TAK |  |
| 23 | wskaźnik kąta nachylenia segmentu pleców oraz wskaźnik kąta nachylenia leża | TAK |  |
| 24 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znak CE | TAK |  |
| 25 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 26 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 27 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 28 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 29 | Czas reakcji serwisu - 48 godz. | TAK |  |
| 30 | uchwyty do mocowania pasów unieruchamiających | TAK |  |
| 31 | Przedłużenie długości leża o 20 +/-3 cm | TAK |  |
| 32 | Optyczny wskaźnik sygnalizujący stan rozładowania i stan niskiego poziomu akumulatora | TAK |  |
| 33 | Obciążalność łóżka (maksymalny ciężar podnoszenia) min 230 kg. | TAK Podać ile |  |

### Pakiet IV       Kardiomonitory

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych monitorów dla IT

| Lp. | Parametr | Wartości wymagane | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet | TAK |  |
|  | Modułowa budowa systemu - moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Komunikacja moduły - jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni | TAK |  |
|  | Kolorowy, ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 17” | TAK |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych | min. 6 |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez pokrętło z funkcjami wyboru i zatwierdzenia | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów | min. 72 godz. |  |
|  | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | min. 50 |  |
|  | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Wieszak do zamocowania monitora na ścianie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o moduły: inwazyjny pomiar ciśnienia (do 4 wejść), moduł kapnografii | TAK |  |
| Pomiar EKG/ST/Resp |
|  | 7-odprowadzeniowe EKG – moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG i 3. końcówkami EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min | TAK |  |
|  | Pomiar odchylenia odcinka ST | TAK |  |
|  | Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu | min. 10 |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
| . | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut | TAK |  |
|  | Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych. Przewód łączący mankiet z modułem | TAK |  |
| Pomiar saturacji i pletyzmografia |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec. | TAK |  |
| Pomiar temperatury |
| 27. | Pomiar w 2. niezależnych kanałach, wyświetlanie i trend różnicy temperatur | TAK |  |
| 28. | Czujniki temperatury dla dorosłych: powierzchniowy i centralny. | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia inwazyjnego (dwa kanały) |
| 29. | Wyświetlanie wartości skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 30. | Przewód interfejsowy oraz po 5 jednorazowych przetworników na kanał pomiarowy | TAK |  |

| Lp. | Parametr | Wartości wymagane | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet | TAK |  |
|  | Modułowa budowa systemu - moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Komunikacja moduły - jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni | TAK |  |
|  | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 17” | TAK |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych | min. 8 |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez pokrętło w funkcjami wyboru i zatwierdzenia | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów | min. 96-godz. |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) | min. 1 godz. |  |
|  | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | min. 100 |  |
|  | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) | TAK |  |
|  | Funkcja obliczania parametrów nerkowych | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na co najmniej 1,5 godziny pracy | TAK |  |
| . | Wieszak do zamocowania monitora na ścianie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o moduły: inwazyjny pomiar ciśnienia (do 4 wejść), moduł pomiaru gazów anestetycznych, moduł nieinwazyjnego ciągłego pomiaru rzutu minutowego, moduł pomiaru poziomu znieczulenia (BIS). | TAK |  |
| Pomiar EKG/ST/Resp |
|  | 7-odprowadzeniowe EKG – moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG i 3. końcówkami EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min | TAK |  |
|  | Pomiar odchylenia odcinka ST co najmniej w 3. odprowadzeniach jednocześnie | TAK |  |
|  | Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu | min. 10 |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
| . | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut | TAK |  |
|  | Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych. Przewód łączący mankiet z modułem | TAK |  |
| Pomiar saturacji i pletyzmografia |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec. | TAK |  |
| Pomiar temperatury |
| 30. | Pomiar w 2. niezależnych kanałach, wyświetlanie i trend różnicy temperatur | TAK |  |
| 31. | Czujniki temperatury dla dorosłych: powierzchniowy i centralny. | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia inwazyjnego (dwa kanały) |
| 32. | Wyświetlanie wartości skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 33. | Przewód interfejsowy oraz po 5 jednorazowych przetworników na kanał pomiarowy | TAK |  |

## Pakiet V       Inhalator ultradźwiękowy

| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj wytworzenia | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji | Podać |  |  |
| I | DOPUSZCZENIE DO OBROTU |  |  |  |
| 5 | Wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych; Deklaracja zgodności |  |  |  |
| II | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |  |
| 6 | Inhalator przeznaczony do podawania wytworzonego aerozolu do górnych dróg oddechowych | tak |  |  |
| 7 | Inhalator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej w wyposażeniu | tak |  |  |
| 8 | Średnia średnica cząstek aerozolu od 3 do 6 mikrometrów | tak |  |  |
| 9 | Rozpylanie leku 5 cm 3/min | tak |  |  |
| 10 | System kontroli bezpieczeństwa pracy urządzenia gwarantujący samoczynne wyłączenie się aparatu w razie awarii | tak |  |  |
| 11 | Pojemność zbiornika lekowego 250 cm 3 | tak |  |  |
| 12 | Inhalator z możliwością aplikacji ciepłego aerozolu dostosowany do bieżących potrzeb użytkownika. Temperatura areozolu ok. 37 stopni Celcjusza. | tak |  |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | tak |  |  |

Pakiet VI       Identyfikator dawki pacjenta

Kamera ID wraz z montażem i uruchomieniem w aparacie mammograficznym ALFA RT Instrumentarium (model MGF-101-2, s/n 8682)z 2002r.

Pakiet VII       Aparat do hemodializy

Opis przedmiotu zamówienia – Aparat do hemodializy

Wymagane parametry zamawianego sprzętu:

automatyczne profilowanie sodu i dwuwęglanów

2. automatyczne profilowanie ultrafiltracji

kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja

możliwość wykonania hemodializy /wodorowęglanowej i octanowej/ na ogólnie dostępnych koncentratach/

regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 20 do 500ml/min

przepływ dializatu od 300 do 700 ml/min

pompa heparynowa

możliwość wykonania dializy jednoigłowej przy pomocy dwóch pomp

ultrafiltracja sekwencyjna – ISO UF / sucha bez dializatu/

10. możliwość realizacji dializy na dializatorze typu High-flux

11. opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z

suchego składnika na jeden zabieg hemodializy

12. pomiar ultrafiltracji

13. możliwość pomiaru klirensu mocznika metodą „on-line”

14. graficzny podgląd istotnych parametrów pracy urządzenia

15. bateria, która w przypadku braku zasilania zewnętrznego,

zapewni pracę aparatu prze co najmniej 15 minut

16. programy dezynfekcji termicznej /temperatura dezynfekcji

nie mniejsza niż 85o C/

17. programy dezynfekcji chemicznej z programem podgrze –

wania środka dezynfekcyjnego

18. oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku

polskim

19. łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy

20. możliwość współpracy z systemem komputerowym

centralnym

21. podłączenie do centralnej dystrybucji płynów

22. świadectwo dopuszczenia aparatu do stosowania w Polsce

/ COTM, certyfikaty, itp./

Nie spełnianie wyżej wymienionych warunków powoduje odrzucenie oferty.